山东世纪阳光纸业集团有限公司

生产线提高产能技改项目

竣工环境保护验收监测报告

山东中泽环境检测有限公司

二〇一八年一月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

山中检字[2017]第WF718-3号

项目名称：生产线提高产能技改项目

委托单位：山东世纪阳光纸业集团有限公司

山东中泽环境检测有限公司

二〇一八年一月

项目名称：生产线提高产能技改项目

委托单位：山东世纪阳光纸业集团有限公司

承担单位：山东中泽环境检测有限公司

技术负责人：王聪

质量负责人：任晓俊

项目负责人：燕建强

报告编写：

报告审核人：

授权签字人：

山东中泽环境检测有限公司

地址：东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园7号楼104室

电话：（0546）7787870

传真：（0546）7787895

邮编：257000

前  言

山东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年在香港联合证券交易所主板挂牌上市。现有总资产80亿元，下设新迈纸业、阳光王子（寿光）特种纸、上海阳光概念包装、盛世热电、山东阳光概念包装、潍坊大环、申易物流等8个子公司，以独特的产品定位和差异化战略目标，确立了在中国纸业细分市场行业的领先地位，成为亚洲白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸及纸管原纸行业生产规模最大、装备能力最强、产品档次最高的生产基地，全球最先进的预印产品基地，进入中国民营企业500强、全国造纸15强。

山东世纪阳光纸业集团有限公司厂区内有3条生产线：8万吨/年牛底白板纸机生产线1条，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线1条，年产20万吨纱管纸生产线1条，该三条生产线项目均通过环评及验收。为提高产能，公司对三条生产线进行改造，主要将原有三条生产线制浆盘磨、纸机的传动电机功率加大改造，原有的真空泵改造为节能透平风机，提高生产车速，将年产8万吨牛底白板纸生产线产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸生产线产能提高至31万吨。

2017年6月，公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成《山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》；2017年6月30日，昌乐县环境保护局以乐环审字【2017】5号《关于山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书的审批意见》对该报告书进行了批复。

根据国家有关法律法规的要求，受山东世纪阳光纸业集团有限公司的委托，山东中泽环境检测有限公司承担该项目的竣工环保验收报告的编制工作，并于2017年10月到现场进行实地勘察和资料核查，查看污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制了项目竣工环境保护验收方案。2018年1月4日至2018年1月5日，依据验收方案确定的内容进行现场监测和环境管理检查，根据验收监测结果和现场检查情况编制本验收监测报告。

在报告的编制过程中，参阅了大量的相关资料，同时，得到了环保行政主管部门众位领导和技术人员的大力支持，以及建设单位的积极配合，在此一并表示衷心的感谢。

目录

第一章  总论	1

1.1验收内容及目的	1

1.2验收依据	2

1.3验收对象	5

1.4环境保护目标	5

第二章  建设项目工程概况	8

2.1 项目批建一致性分析	8

2.2地理位置及厂区平面布置	8

2.3项目工程内容	12

2.4公用工程	21

第三章 污染物排放治理情况	24

3.1项目工艺流程	24

3.2主要污染物产生及处理措施分析	35

第四章  环评结论与环评批复的要求	47

4.1环评结论与建议	47

4.2建议	53

4.3环评批复的要求	54

第五章  验收监测评价标准	55

5.1废气评价标准	55

5.2噪声评价标准	55

5.3固废评价标准	56

5.4废水评价标准	56

第六章  验收监测内容	57

6.1监测目的和范围	57

6.2验收监测期间工况检查	57

6.3废气排放监测	57

6.4厂界噪声监测	63

6.5废水监测结果及评价	65

第七章 环境风险防范措施检查及分析	67

7.1环境风险因素识别	67

7.2 原料及成品纸存储环境风险防范措施	67

7.3 盐酸、磷酸、液碱以及双氧水泄漏影响分析及防范措施	68

7.4 水环境风险影响分析及防范措施	68

7.5 管理措施	69

7.6 环境风险评价结论	70

第八章  环境管理检查	71

8.1建设项目环境管理制度执行情况	71

8.2环境保护管理规章制度的建立、执行及环境保护档案管理情况	71

8.3环境保护机构、人员和仪器设备的配置情况	71

8.4工业固（液）体废物处置和综合利用情况	71

8.5 突发性环境事件应急预案及应急物资检查	72

8.6 应急物资调查	72

第九章  环评批复落实情况	75

第十章 公众意见调查	78

10.1调查目的	78

10.2调查方式、范围	78

10.3调查内容与结果	78

第十一章  验收结论和建议	81

11.1工程基本情况	81

11.2环保执行情况	82

11.3验收监测结果	82

11.4  公众参与结论	84

11.5 总量结论	85

11.6监测计划	85

11.7验收结论	86

11.8  建议	86

附件	88

附件1：委托书	88

附件2：营业执照	89

附件3：环评审批意见	90

附件4：危废处理合同	93

附件5：工况证明	104

附件6：土地证	105

附件7：应急备案证明	108

附件8：污水处理协议	110

附件9 沼气异味处理运行记录	116

附件10 固废交割单	118

附件11 生产过程中固体废物利用及处置情况	123

附件12 进口固体废物加工利用经营情况记录簿	124

附件13 危险废物入库记录	126

附件14 检测报告	128

附件15 排污许可证	136

附件16 监测期间企业在线监测进水水质指标	169

附图1：项目车间平面布置图	170

附图2：污水平面布置图	171

附图3：应急管线图	172

竣工环境保护三同时表	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	173

# 第一章  总论

## 1.1验收内容及目的

### 1.1.1验收内容

山东世纪阳光纸业集团有限公司的生产线提高产能技改项目，该

项目不新增占地面积，不新增建筑面积，生产原料、工艺不变，主要将原有三条生产线制浆盘磨、纸机的传动电机功率加大改造，原有的真空泵改造为节能透平风机，提高生产车速，将年产8万吨牛底白板纸生产线产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸生产线产能提高至31万吨，并对配套的污水处理站进行升级改造，提高COD去除率。项目改造及新购置3200多缸长网纸机、大辊径冷却水泵、长纤维热分散、OCC循环泵、真空吸移辊等设备171台套，新增污水提标改造设备455台套。改造完成后，新增牛底白板纸4万吨、轻涂牛卡白纸板7万吨、纱管纸11万吨。

在项目验收过程中主要进行了以下内容核查：

核查了工程在设计、施工和试运营阶段对设计文件和环境影响报告书及批复中所提出的环境保护措施的落实情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况。

核查了项目实际建设内容以及各个工段建设的安排情况。

核查了污染物的实际产生情况以及已采取的污染控制和生态保护措施，评价分析各项措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的污染物达标排放情况和污染物排放总量的落实情况。

核查了环境管理制度执行情况、环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况。

核查了周围敏感保护目标分布及受影响情况。

### 1.1.2验收目的

本次验收监测与检查的主要目的是通过对该项目外排污染物达标、污染治理效果的监测，对该项目环境管理水平检查等，综合分析、评价得出结论，以验收报告的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收及验收后日常监督管理的技术依据。

## 1.2验收依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2015年4月；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2009年6月；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日实施；

（6）《中华人民共和国水土保持法》2010年12月；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月；

（8）《国家环境保护“十二五”规划》，2011年12月15日；

（9）《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号）；

（10）《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（2006.11.30）；

（11）山东省人大常委会（2001）第16号公告《山东省环境保护条例》，2001年12月；

（12）中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（13）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（14）环境保护部 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月；

（15）环境保护部办公厅 环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，2015年6月；

（16）环境保护部文件 国环规环评[2017]4号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告。

### 1.2.2技术文件依据

（1）山东省环境保护厅 鲁环函[2011]808号文 《山东省环境保护厅关于印发<山东省建设项目竣工环境保护验收监测社会化试点单位监督与考核办法>和<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，2011年12月；

（2）山东省环保厅鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》，2011年6月；

（3）山东省环保厅鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》，2012年；

（4）山东省环保厅鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》，2012年1月；

（5）山东省环保厅鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》，2013年；

（6）宁夏智诚安环技术咨询有限公司 《山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》，2017年6月；

（7）昌乐县环境保护局以乐环审字［2017］5号《关于山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书的审批意见》，2017年6月30日；

（8）山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目竣工验收监测委托书；

### 1.2.3验收监测评价标准

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的新建扩建标准值（20无量纲）；

（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单；

（4）《危险废物污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单；

（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1中A等级标准及与本项目与污水处理站签订的协议中约定水质标准。

## 1.3验收对象

本次验收监测对象见表1-1。

表1-1  验收监测对象

| 类别 | 监测对象 |
| --- | --- |
| 污染物排放 | 废气 | 有组织废气、无组织废气处理检查与监测 |
|  | 废水 | 污水处理检查与监测 |
|  | 固废 | 固废处置措施检查 |
|  | 噪声 | 厂界噪声监测 |

## 1.4环境保护目标

本项目位于潍坊市昌乐县经济开发区龙角社区以北山东世纪阳光集团有限公司院内，项目周围2km内无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感点，根据环评及批复要求，距离项目最近的环境敏感目标是龙角村，距离生产车间边界的距离为104m，能够满足卫生防护距离100米要求。项目周边环境敏感目标见表1-2，分布图见图1-1

表1-2  建设项目周边环境敏感目标一览表

| 项 目 | 名称 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 人口（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 龙角村 | S | 104 | 1230 | (GB3095-2012)二级 |
|  | 石埠村 | S | 960 | 500 |  |
|  | 前石埠村 | SSE | 982 | 680 |  |
|  | 后于留村 | E | 828 | 1326 |  |
|  | 前于留村 | E | 610 | 1781 |  |
|  | 黄埠村 | SW | 1465 | 1218 |  |
|  | 翟家庄 | NW | 1352 | 1456 |  |
|  | 孤山庙村 | NW | 1026 | 702 |  |
|  | 石家庄村 | W | 480 | 1102 |  |
|  | 大北庄村 | NW | 1090 | 642 |  |
|  | 孙富村 | N | 502 | 826 |  |
|  | 小南韩 | NNW | 1736 | 206 |  |
|  | 罗家庄村 | N | 820 | 328 |  |
|  | 殷家村 | NNE | 1508 | 420 |  |
|  | 郑王庄村 | NE | 1630 | 438 |  |
|  | 赵家庄村 | W | 1570 | 526 |  |
|  | 八里庄村 | SW | 2173 | 238 |  |
| 地表水 | 丹河 | W | 3100 | —— | (GB3838-2002)中类ⅴ标准 |
| 地下水 | 附近浅层地下水 | 厂址周围 | 2500 | ------- | (GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准 |
| 噪声 | —— | 厂界外 | 200 | —— | (GB3096-2008)2类 |
| 环境风险 | 龙角村 | S | 104 | 1230 | ------ |
|  | 石埠村 | S | 960 | 500 |  |
|  | 前石埠村 | SSE | 982 | 680 |  |
|  | 后于留村 | E | 828 | 1326 |  |
|  | 前于留村 | E | 610 | 1781 |  |
|  | 黄埠村 | SW | 1465 | 1218 |  |
|  | 翟家庄 | NW | 1352 | 1456 |  |
|  | 孤山庙村 | NW | 1026 | 702 |  |
|  | 石家庄村 | W | 480 | 1102 |  |
|  | 大北庄村 | NW | 1090 | 642 |  |
|  | 孙富村 | N | 502 | 826 |  |
|  | 小南韩 | NNW | 1736 | 206 |  |
|  | 罗家庄村 | N | 820 | 328 |  |
|  | 殷家村 | NNE | 1508 | 420 |  |
|  | 郑王庄村 | NE | 1630 | 438 |  |
|  | 赵家庄村 | W | 1570 | 526 |  |
|  | 南陈家村 | NW | 2120 | 368 |  |

图1-1 建设项目周边环境敏感目标分布图

# 第二章  建设项目工程概况

## 2.1 项目批建一致性分析

根据现场实际情况调查，对项目实际建设内容与环评文件、环评批复的一致性进行了分析。

现场勘查表明：

实际建设内容与环评文件、环评批复的内容有以下改变：环保投资发生改变，固废中的污泥产生量发生改变，其余基本一致，工艺未发生改变，本次验收根据现场实际调查情况进行。

## 2.2地理位置及厂区平面布置

项目本项目位于潍坊市昌乐县经济开发区龙角社区以北山东世纪阳光集团有限公司院内，东侧为大龙角村；南侧为盛泰集团；西侧为石家庄村；北侧为昌乐立交。厂区大门位于厂区南侧，朝向寿阳山路；厂区分为两部分：南部为办公区，其余为生产车间和仓库。项目地理位置图附图2-1，厂区平面布置图见图2-2。

图2-1 项目地理位置图（比例尺1：800000）

图2-2 以卫片为底片的厂区平面图 比例尺：1：3616

图2-3 废水、废气、噪声监测点位图

## 2.3项目工程内容

### 2.3.1项目基本情况

根据现场实际调查情况，项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，生产车间整体为一间钢结构车间，内部含涂装室；配套建设仓库、办公楼等辅助工程。本项目基本情况见表2-2。

表2-2 项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生产线提高产能技改项目 |
| 2 | 单位名称 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
| 3 | 地点 | 潍坊市昌乐县经济开发区龙角社区以北山东世纪阳光集团有限公司院内 |
| 4 | 性质 | 技改 |
| 5 | 项目投资 | 实际总投资9048万元，环保投资1700万元，占总投资的18.8% |
| 6 | 环评情况 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
| 7 | 环评批复情况 | 昌乐县环境保护局 乐环审字［2017］5号 2017年6月30日 |
| 8 | 工作制度 | 项目劳动定员为 50 人，年工作日 340 天，采用四班三运转制生产，每班8小时，每天工作24小时 |

### 2.3.2 项目组成

根据实际调查，工程项目组成见表2-3

表2-3  技改工程组成情况一览表

| 工程类别 | 生产线名称 | 主要生产工序 | 主要改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 12万t/a牛底白板纸生产线 | 打浆与抄纸 | 新增两台高压盘磨，升级碎浆机、磨浆机、除砂器等主要设备，提高制浆能力达到410t/d（按风干浆计）。通过新增3台真空脱水设备，提高成品纸进入烘缸前的脱水干度，优化传动设备，新增烘缸扰流棒等设备，提高纸机烘干能力及生产车速，使产能由236t/d提高至352t/d。 | 依托现有车间 |
|  | 22万t/a轻涂牛卡白纸板 | 打浆与抄纸 | 改造碎浆机、除砂器等设备，新安装一台热分散及螺旋压榨等设备，提高打浆、供浆及筛选能力。淘汰原有WK流浆箱，购置福伊特进口流浆箱3套，提高纸浆的流送能力，新增热风箱、提浆泵、透平风机等设备，优化传动压榨设备，提高纸机车速，使成品纸生产能力达到650t/d。 | 依托现有车间 |
|  | 31万t/a纱管纸生产线 | 打浆与抄纸 | 新上高压盘磨、回收浆疏解机等设备，有效回收利用新迈涂布白面牛卡纸项目的回收浆作为原料，提高纱管纸生产线的供浆能力。优化传动设备，新购置透平风机等设备提高真空系统性能，新增12套烘缸，提高烘干能力，新购置一台3200多缸长网纸机，使纱管纸生产能力达到970t/d。 | 依托现有车间 |
| 公用工程 | 供水 | 该工程用水主要来自部分：自来水、昌盛热电厂回水以及昌乐新概念纸业包装有限公司（阳光纸业西厂区）厂区内污水处理站中水。 | 依托现有 |
|  | 排水 | 厂区内采用雨污分流制，厂区内废水经厂区内污水处理站处理后大部分回用于制浆工段用水，小部分处理达标后排入市政管网 | 依托现有 |
|  | 供电 | 380V、220V | 厂区内现有变配电室 | 依托现有 |
|  | 供汽 | 由昌乐盛世热电厂供给 | 依托现有 |
| 辅助工程 | 办公 | 设有办公楼一处 | 不新增员工 |
|  | 宿舍 | 设有职工宿舍 |  |
| 储运工程 | 仓库 | 设置有3处原料堆场 | 依托现有 |
|  | 成品库 | 设置有3处成品库 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 产生的废水进入污水处理站处理后回用，剩余排入市政污水管网，主要通过改造曝气池曝气方式，将之前溶氧效率低下的表曝机改为溶氧效率高的旋流微孔曝气，同时改造三沉池加药管线，加大聚合硫酸铁和絮凝剂的投加量，确保外排水COD降到100mg/l以下。 | 依托现有并进行提标改造 |
|  | 固废处置 | 一般固废 | 浆渣送往新迈固废公司进行综合处置，污泥送往盛世热电公司进行焚烧 | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存危废库，委托佛士特环保有限公司统一处置 | 签有危废协议 |
|  | 噪声防治 | 设备安装时做减震隔声处理， |  |
|  | 废气治理 | 污水处理站集水池 | 密闭收集由碱喷淋处置后由15m高排气筒排放 | 依托现有 |
|  |  | 污泥脱水间 | 收集后由UV光解+碱喷淋处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 风险防范 | 建有事故池，各罐区设置有围堰，建有导排系统，已编制应急预案，并备案 | 依托现有 |

### 2.3.3产品方案及规模

项目为生产线提高产能技改项目，不涉及改变生产工艺，主要是对生产设备进行改造，增加少部分设备，只提高产能，产品方案见表2-4。

表2-4  项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛底白板纸 | 12万吨/a | 定量范围：170g/m2，幅宽3400mm，车速450m/min，以商品漂白木浆、白纸边、国内废纸和国外废纸，产能由8万吨提高至12万吨 |
| 2 | 轻涂牛卡白板纸 | 22万吨/a | 定量范围：180g/m2，幅宽4400mm，车速600m/min，以商品漂白木浆、白纸边、国内废纸和国外废纸、废书纸，产能由15万吨提高至22万吨 |
| 3 | 高档纱管纸 | 31万吨/a | 定量范围：（1）高克重：370g/m2，幅宽3200mm，车速460m/min，（2）低克重：70g/m2，幅宽3200mm，车速460m/min，以废纸为原料进行生产，产能由20万吨提高至31万吨 |

### 2.3.4原辅材料储存及消耗情况

技改后各条生产线原辅料消耗情况见表2-5-1，牛底白板纸生产项目原辅料消耗情况见表2-5-1（a）、轻涂牛卡白纸板生产项目原辅料消耗情况见表2-5-1（b）、纱管纸生产线项目主要原辅料消耗情况见表2-5-1（c），污水处主要物料消耗情况见表2-5-1（d）、各辅料主要理化性质见表2-5-2。

表2-5-1（a）12万吨/年牛底白板纸生产项目原辅料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单位产品消耗指标 | 年消耗量 | 新增消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 商品漂白木浆 | t | 0.071 | 9766 | 1366 |
| 2 | 进口废纸 | t | 0.52 | 67508 | 3398 |
| 3 | 白纸边 | t | 0.089 | 12242 | 5842 |
| 4 | 国内废纸 | t | 0.185 | 25447 | 4247 |
| 二 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 双氧水 | kg | 4.0 | 480 | 320 |
| 2 | 硫酸铝 | kg | 3.0 | 360 | 200 |
| 3 | 液碱 | kg | 4.0 | 480 | 320 |
| 4 | 成形网 | m2 | 0.02 | 2400 | 800 |
| 5 | 聚酯干网 | m2 | 0.035 | 4200 | 1200 |
| 5 | 毛布 | kg | 0.15 | 18000 | 6000 |

表2-5-1（b）22万吨/年轻涂牛卡白纸板生产项目原辅料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单位产品消耗指标 | 年消耗量 | 新增消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 商品漂白木浆 | t | 0.073 | 16926 | 2676 |
| 2 | 进口废纸 | t | 0.52 | 120571 | 47821 |
| 3 | 白纸边 | t | 0.095 | 22027 | 10777 |
| 4 | 国内废纸 | t | 0.185 | 42895 | 15395 |
| 二 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 双氧水 | kg | 0.004 | 880 | 280 |
| 2 | 硫酸铝 | kg | 0.007 | 1540 | 490 |
| 3 | 液碱 | kg | 0.004 | 880 | 280 |
| 4 | 喷淋淀粉 | kg | 0.002 | 440 | 140 |
| 5 | 成形网 | m2 | 0.055 | 12100 | 3850 |
| 6 | 聚酯干网 | m2 | 0.04 | 8800 | 2800 |
| 7 | 毛布 | kg | 0.15 | 33000 | 10500 |

表2-5-1（c）31万吨/年纱纸管生产项目主要原辅料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 吨纸单耗 | 总用量 | 新增消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口废纸 | 270kg | 83700t/a | 18900 |
| 2 | 国内废纸 | 810kg | 251000t/a | 99800 |
| 3 | 分散松香胶 | 2.2kg | 682t/a | 242 |
| 4 | 硫酸铝 | 7.5kg | 2325t/a | 925 |
| 5 | 喷淋淀粉 | 28kg | 8680t/a | 3080 |
| 6 | 聚酯干网 | 0.2m2 | 6200m2/a | 2200 |
| 7 | 毛布 | 0.15 kg | 46.5t/a | 16.5 |
| 8 | 干网 | 0.05m2 | 15500m2/a | 5500 |

表2-5-1（d）污水处理站主要化学品消耗情况

| 序号 | 名称 | 总用量 | 新增消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸 | 2500t/a | 1054 |
| 2 | 盐酸 | 3800t/a | 1602 |

表2-5-2  主理辅料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 分子式 分子量 | 物理性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | H2O2 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味，相对密度1.46，熔点-2℃，沸点158℃ |
| 2 | 硫酸铝 | [Al2·(SO4)3·18H2O] | 为无色单斜晶体。相对密度 1.69。在86.5℃分解。溶于水，不溶于乙醇。在水中溶解度为0℃，86.5；100℃，1139，水溶液因水解而呈酸性。 |
| 3 | 液碱 | NaOH | 无色无味的液体，相对密度1.328 |
| 4 | 盐酸 | HCl | 盐酸是HCl气体的水溶液，工业盐酸一般指HCl含量36%以上的盐酸，盐酸为无色或微黄色易挥发性液体，有刺鼻性气味；盐酸与水互溶，溶于碱液；不燃，具有强腐蚀性，强刺激性，可致人体灼伤 |
| 5 | 磷酸 | H3PO4 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味，与水混溶，可混溶于乙醇，42.4℃/纯品 沸点：260℃，具有腐蚀性 |

### 2.3.5主要设备

本次技改是通过对三条生产线设备进行改造，并新增部分设备以提高产能，生产工艺流程不变，其各条生产线技改设备（仅是需要改造的设备及新增的设备，不需改造的设备未列出）情况见表2-6。

表2-6（a）12万吨/年牛底白纸板生产线主要设备改造情况

| 序号 | 设备名称 | 改造前 | 改造后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 （套） | 规格型号 | 数量 （套） | 备注 |
| 一 | 制浆工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗选机 | ZSX1 | 1 | ZFS2 | 1 |  |
| 2 | 二级除砂器 | TMC-2-14 | 1 | TSL-1-30 | 1 |  |
| 3 | 3#高速洗减速机 | BWD3-11-7.5kw | 1 | AR87-Y5.5-4P-1= 10.7-M1-0. | 1 |  |
| 4 | 单效分离机更换轻渣分离机 | NBSS-75 | 1 | ZSQ3 | 1 |  |
| 5 | 30立方碎浆机 | Y2-355L-8 | 1 | YE-400X-8 | 1 |  |
| 6 | 30立方提浆泵 | Y2-250M-4 | 1 | YE-315L-4 | 1 |  |
| 7 | 15立方碎浆机 | Y355L-8 | 1 | YE-400X-8 | 1 |  |
| 8 | 新增加1#高压盘磨 |  | / | YKK630-10 | 1 | 新增 |
| 9 | 新增加2#高压盘磨 |  | / | YKK630-10 | 1 | 新增 |
| 10 | M1109-2清来双盘磨浆机 | Y2-400M-8 | 1 | 电机Y450L1-8 | 1 |  |
| 11 | M1109-1清来双盘磨浆机 | Y2-400M-8 | 1 | 电机Y450L1-8 | 1 |  |
| 12 | M1361-2清来双盘磨浆机 | Y2-355L-8 | 1 | Y2-400L3-8 | 1 |  |
| 13 | M1361-1清来双盘磨浆机 | Y2-355L-8 | 1 | Y2-400L3-8 | 1 |  |
| 二 | 抄纸车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面网传动电机 | YTSP200L-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 2 | 烘缸扰流棒 | 无 |  | ∮1500 | 38 | 新增 |
| 3 | 芯浆网前筛 | Y2-250M-6 | 1 | Y2-250M-4 | 1 |  |
| 4 | 4#滤液罐 | FPB125-50 | 1 | 65FPB-00X | 1 |  |
| 5 | 7#滤液罐 | FPB125-50 | 1 | 65FPB-00X | 1 |  |
| 6 | 3#滤液罐 | FPB125-50 | 1 | 65FPB-00X | 1 |  |
| 7 | 毛布在线清洗泵 | 无 | / | ISR80-50-250JS1 | 1 | 新增 |
| 8 | 底网驱网辊传动电机 | YTSP315M-4 | 1 | YTSP315M-4 | 2 | 新增 |
| 9 | 膨润土溶解槽减速机 | XLY5-29-5.5KW | 1 | ARF97-Y5.5-4P-33.25-M4-180°-I | 1 |  |
| 10 | 透平风机 | / |  | TBJII-S400/L65 | 1 | 新增 |
| 11 | 透平风机 | / |  | TBJII-S900/L65 | 1 | 新增 |
| 12 | 真空吸移辊起落装置 | ∮550*4150 | 1 | ∮550*4150 | 1 |  |
| 13 | 烘干部离心通风机 | / | / | G4-73 | 1 | 新增 |
| 14 | 大辊径冷却水泵 | / | / | ISG50-160 | 1 | 新增 |
| 15 | 伏损池浆泵东 | YTSP225S-4 | 1 | YE225M-4 | 1 |  |
| 16 | 伏损池浆泵西 | YTSP180M-4 | 1 | YE200L-4 | 1 |  |
| 17 | 真空压榨 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 18 | 一号大辊径上辊 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP315M-4 | 1 |  |
| 19 | 一号大辊径下辊 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP315M-4 | 1 |  |
| 20 | 二号大辊径上辊 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP315M-4 | 1 |  |
| 21 | 二号大辊径下辊 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP315M-4 | 1 |  |
| 22 | 光泽压榨 | YTSP200L-4 | 1 | YTSP250M-4 | 11 | 另新增10台 |
| 23 | 一烘 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 24 | 二烘 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 25 | 三烘 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 26 | 四烘 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 27 | 压光机上辊 | / | / | YTSP250M-4 | 1 | 新增 |
| 28 | 芯浆冲浆泵 | YTSP280M-4 | 1 | YTSP315L-4 | 1 |  |
| 29 | 面浆冲浆泵 | YTSP315S-4 | 1 | YTSP315M-4 | 1 |  |
| 30 | 衬浆冲浆泵 | YTSP280M-4 | 1 | YTSP315S-4 | 1 |  |
| 31 | 真空脱水箱 | / |  | 7350*35 | 1 | 新增 |
| 32 | 低真空脱水箱 | / |  | 7400*41 | 3 | 新增 |
|  |  |  | 34 |  | 95 |  |

表2-6（b）  22万吨/年轻涂卡白纸板生产线主要设备改造情况

| 序号 | 设备名称 | 改造前 | 改造后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量（套） | 规格型号 | 数量（套） | 备注 |
| 一 | 制浆工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 70立方碎浆机 | YKK500-4 | 1 | YKK500-4 | 1 |  |
| 2 | 长纤维热分散 | / | / | YE-355L-4 | 1 | 新增 |
| 3 | 长纤维螺旋压榨 | / | / | YE-315L-4 | 2 | 新增 |
| 4 | 70立方提浆泵 | Y2-315L-4 | 1 | Y2-355M-4 | 1 |  |
| 5 | 分级筛浆泵 | S3-350-470CD | 1 | S8-250-430KGV | 1 |  |
| 6 | 二段分级筛 | / | / | MSF10/10 | 1 | 新增 |
| 7 | 底浆一段除砂泵 | S3-500-600CD | 1 | S3-350-470 | 1 |  |
| 8 | 底浆三段除砂泵 | S3-125-400CD | 1 | S8-125-350 | 1 |  |
| 9 | 底浆四段除砂泵 | IS100-80-160 | 1 | S8-125-350 | 1 |  |
| 10 | 底浆三段缝筛 | ZSL34J | 1 | MST05/05KR | 1 |  |
| 11 | 长纤维浆塔泵 | S3-200-380CD | 1 | S8-150-330 | 1 |  |
| 12 | 短纤维浆塔泵 | S3-150-330.6CD | 1 | S8-150-330 | 1 |  |
| 13 | 衬浆高速洗浆机 | ZNG20 | 3 | XPL240多圆盘 | 1 |  |
| 二 | 抄纸车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 衬网伏辊 | YTSP315S-4 | 1 | YTSP315L-4 | 1 |  |
| 2 | 底网驱网辊北 |  | 1 | YE-400XB-4 | 1 |  |
| 3 | 一号大辊径上辊 | YTSP315L-4 | 1 | 变频电机355L-4 | 1 |  |
| 4 | 二烘 | YTSP315L-4 | 1 | 变频电机355L-4 | 1 |  |
| 5 | 六烘 | YTSP315L-4 | 1 | YTSP315L-4 | 1 |  |
| 6 | 2#软压上辊 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280S-4 | 1 |  |
| 7 | 2#软压下辊 | YTSP250M-4 | 1 | YTSP280S-4 | 1 |  |
| 8 | 流浆箱 | WK流浆箱 | 4 | 福伊特流浆箱 | 3 |  |
| 9 | 新增压损池搅拌器 |  |  | YE-315M-6 | 1 | 新增 |
| 10 | 新增压损池提浆泵 |  |  | Y2-355M-4 | 1 | 新增 |
| 11 | 新加7台热风箱 |  |  | YE-180L-4 | 1 | 新增 |
| 12 | 2619白水泵 |  |  | YE-315S-4 | 1 | 新增 |
| 13 | 2601白水泵 |  |  | YE-225M-4 | 1 | 新增 |
| 14 | 制浆OCC补水泵 |  |  | YE-280M-4 | 1 | 新增 |
| 15 | 机下损纸碎浆机喷淋水泵 |  |  | YE-315M-4 | 1 | 新增 |
| 16 | OCC低压喷淋水泵 |  |  | YE-280S-4 | 1 | 新增 |
| 17 | OCC筛后清滤液泵 |  |  | YE-225M-4 | 1 | 新增 |
| 18 | UKP/DIP高压喷淋水泵 |  |  | YE-225M-4 | 1 | 新增 |
| 19 | OCC高压喷淋水泵 |  |  | YE-225M-4 | 1 | 新增 |
| 20 | UKP/DIP循环泵 |  |  | YE-200L-4 | 1 | 新增 |
| 21 | OCC循环泵 |  |  | YE-280S-4 | 1 | 新增 |
| 22 | 1#真空透平风机 |  |  | TBJII-D800/L65 | 1 | 新增 |
| 23 | 2#真空透平风机 |  |  | TBJII-D1250/L65 | 1 | 新增 |
|  |  |  | 23 |  | 39 |  |

表2-6（c）  31万吨/年纱管纸生产线主要设备改造情况

| 序号 | 设备名称 | 技改前 | 技改后 | 数量 （套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量（套） | 规格型号 |  |  |
| 一 | 制浆工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1114提浆泵 | Y2-355L-4 | 1 | Y2-400L-4 | 1 |  |
| 2 | 198提浆泵 | Y2-315L-4 | 1 | Y2-355L-4 | 1 |  |
| 3 | 1132浆泵 | Y2-250M-4 | 1 | Y2-315L-4 | 1 |  |
| 4 | 1130-1一段缝筛泵 | / | / | Y2-315L-4 | 1 | 新增 |
| 5 | 新上盘磨 | / | / | YKK630-10 | 1 | 新增 |
| 6 | 1#回收浆疏解机 | / | / | Y2-355L-6 | 1 | 新增 |
| 7 | 2#回收浆疏解机 | / | / | Y2-355L-6 | 1 | 新增 |
| 8 | 芯浆压力筛 | Y2-315S-8 | 1 | Y2-315L-8 | 1 |  |
| 二 | 抄纸车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3200多缸长网纸机 |  |  | 幅宽3200mm | 1 |  |
| 2 | 底网伏辊传动电机 | YTSP315L-4 | 1 | 变频电机355L-4 | 1 |  |
| 3 | 面网回头辊 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 4 | 面网复合辊 | YTSP280M-4 | 1 | YTSP315M-4 | 1 |  |
| 5 | 芯网驱网辊 | YTSP280M-4 | 1 | 变频电机355L-4 | 1 |  |
| 6 | 芯网成型器 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 7 | 真空伏辊 | YTSP315M-4 | 1 | 变频电机355L-4 | 1 |  |
| 8 | 真空吸移辊29 | / |  | YTSP180L-4 | 1 | 新增 |
| 9 | 一号大辊径下辊 | YTSP280M-4 | 1 | YTSP315L-4 | 1 |  |
| 10 | 二号大辊径下辊 | YTSP315S-4 | 1 | YTSP315L-4 | 1 |  |
| 11 | 一烘 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 12 | 八烘 | YTSP280S-4 | 1 | YTSP280M-4 | 1 |  |
| 13 | 压光机上辊 | YTSP200L-4 | 1 | YTSP225M-4 | 1 |  |
| 14 | 压光机下辊 | YTSP200L-4 | 1 | YTSP225M-4 | 1 |  |
| 15 | 1#真空透平风机 | / |  | TBJII-D390/1.65 | 1 | 新增 |
| 16 | 2#真空透平风机 | / |  | TBJII-D370/1.65 | 1 | 新增 |
| 17 | 3#真空透平风机 | / |  | TBJII-S300/1.65 | 1 | 新增 |
| 18 | 烘缸 | / |  | 1800mm | 12 | 新增 |
|  | 合计 |  | 17 |  | 37 |  |

## 2.4公用工程

### 2.4. 1 供电

本项目供电由昌乐盛世热电有限责任公司供给，依托厂区内现有变配电室，该项目年耗电量7600.76万kWh。

### 2.4.2 给排水情况

1、给水

a、生活用水

本产能提升技改不新增员工，不新增生活用水量，生活用水量是68m3/d。

b、生产用水

本产能提升通过加大循环水用量，减少了新鲜水用量，项目用水主要来自昌乐盛世热电厂回水，阳光新概念包装公司污水处理站中水以及自来水。

2、排水

项目无新增生活污水，新增的生产废水依托现有污水处理站处理，处理后的水大部分回用，剩余由市政污水管网排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理站进一步处理达标后排入丹河。技改完成后全厂水平衡图见图2-4。

3、供热

项目所用蒸汽由本集团公司子公司昌乐盛世热电厂提供，技改完成后所需蒸汽量是2620t/d ，盛世热电厂热负荷可满足该项目用气需求。

图 2-5 技改项目蒸汽平衡图

图2-4 技改完成后的全厂水平衡图

# 第三章 污染物排放治理情况

## 3.1项目工艺流程

本项目为技改项目，只提高产能，不改变原有的工艺流程，现有工程三条生产线工艺流程基本相同。牛底白板纸与轻涂牛卡白板纸采用商品木浆、白纸边和废纸为原料，高档纱管纸以废纸为原料，原料纸经过碎浆、打浆后，加入填料、助剂上网，在经过压榨、干燥压光、涂布、软压光、卷取、切纸后包装入库，分别对三条生产线进行论述。

### 3.1.1  12万吨/年牛底白板纸生产线生产工艺流程

（1）制浆工艺流程

该条生产线制浆分面浆、衬浆、底浆、芯浆等四条制浆线。

- 面浆工艺流程简述

商品漂白木浆板经链板输送机输送至间歇式水力碎浆机碎解，经高浓除砂器后由二台锥形磨浆机串联打浆，打浆浓度达到42℃SR左右进入木浆叩后浆池，在此加入松香胶和硫酸铝进行浆内施胶。加入辅料后泵送至造纸车间面浆成浆池。面浆工艺流程图见图3-1-1。

- 制浆车间衬浆生产线工艺流程：

白纸边由水力碎浆机碎解，经高浓除砂器后进入压力筛，出压力筛良浆经一级三段低浓除砂器处理并由圆网浓缩机浓缩，再经两台锥形磨浆机串联打浆，进入叩后浆池，在此进行轻施胶，再泵送至造纸车间衬浆成浆池，其工艺流程见图3-1-1-2。

- 制浆车间芯浆生产线工艺流程：

拣选后的LOCC进入D型水力碎浆机连续碎解，经高浓除砂器除去大部分重杂质，然后经过复式纤维分离机及粗筛处理，以进一步分离纤维，除去轻重杂质。粗筛采用一级两段处理，以减少纤维流失，保证纸浆得率。考虑到国内OCC的质量状况，为保证成纸的使用性能，在粗筛后使用了一套中浓除砂装置，再经过细筛，进一步除去小的杂质。出细筛的良浆再次稀释至0.8%-1%左右的浓度泵入一级三段锥形除砂器，良浆经圆盘浓缩机浓缩后泵送至3台锥形磨浆机串联打浆，成浆送至造纸车间芯浆成浆池。具体工艺流程见图3-1-1-3。

- 制浆车间底浆生产线工艺流程：

底浆生产线用于处理AOCC。AOCC由链板输送机送入低浓度碎浆除杂系统，再经高浓度除砂器、纤维分离机及粗筛去除较大的重杂质和轻杂质。粗选后的浆料稀释至1.2-1.5%的浓度后进入精筛，进一步处理后进行低浓除砂，由圆盘浓缩机浓缩后进入热分散系统，以使浆料中残存的热熔物、胶粘物等能够进一步分散成细小微粒，改善成品外观。分散后的浆料稀释至约4%的浓度，进入由3台锥磨浆机串联的打浆系统。成浆后加入松香和硫酸铝，送至造纸车间底浆成浆，其具体工艺流程见图3-1-1-3。

图3-1-1-1 面浆系统工艺流程图

图3-1-1-2 衬浆系统工艺流程图

图3-1-1-3  底、芯浆系统工艺流程图

（2）造纸车间工艺流程

来自抄前成浆池的面浆经过冲浆泵进入一级三段除砂器除渣，后二次冲浆进入压力筛，出压力筛进入流浆箱上网。来自衬浆、芯浆、底浆成浆池的浆料分别经过冲浆泵进入网前压力筛后，进入流浆箱上网。上网的浆料经成型、压榨、干燥、卷取后，再经复卷机复卷后包装入库。具体工艺流程见图3-1-1-4。

图3-1-1-4  抄纸工艺流程及产污环节

### 3.1.2  22万吨/年轻涂牛卡白纸板生产工艺流程

该条生产线制浆分面浆、衬浆、底浆、芯浆等四条制浆线。

（1）制浆工艺流程简述

①面浆工艺流程：该生产线包括商品漂白针叶木浆和阔叶木浆，针叶和阔叶木浆经链板输送至水力碎浆机碎解，三台双盘磨磨浆机串联打浆，打浆度达到38-40°SR左右进入面浆池，最后泵送至造纸车间面浆抄前池。具体工艺流程见3-2-1。

②衬浆生产线工艺流程：原有环评上批复的是采用废书本纸为原料，该条生产线于2014年停运，采用废纸为原料。将废纸经水力碎浆机碎解，筛选，磨浆机打浆后，送至抄纸车间衬浆成浆池。

③制浆车间芯、底浆生产线工艺流程：拣选后的LOCC、AOCC进入鼓式碎浆机碎解，经粗选、精选、浓缩、打浆后送至抄纸车间芯浆成浆池。

图3-1-2-1  面浆生产工艺流程及产污环节图

图3-1-2-2   芯、底浆生产工艺流程及产污环节图

图3-1-2-3  抄纸生产工艺流程及产污环节图

### 3.1.3  31万吨/年纱管纸生产线

该条生产线主要是以废纸为原料分制浆系统与抄纸系统。

（1）制浆系统

制浆车间由碎浆、除渣、筛选净化、打浆等工段组成，废纸堆场的废纸由叉车送来，卸至链板机上送入D型水力碎浆机，碎解后的浆料经过高浓除砂器和孔筛出去较大的轻重杂质，然后经过中浓除砂器、分级筛将浆料分成长纤维浆和短纤维浆。长纤维浆再经过缝筛、低浓除渣器进一步净化，由盘式浓缩机浓缩、磨浆后进入贮浆塔贮存；短纤维浆则经过盘式浓缩机浓缩、磨浆后进入贮浆塔贮存。之后长、短纤维浆根据面衬芯底浆的要求配浆。配好的浆料送至抄纸车间使用。其生产工艺流程见图3-1-3-1。

图3-3-1  制浆车间工艺流程及产污环节图

（2）抄纸车间工艺

抄纸车间采用四叠网3200造纸机，制浆车间来浆料经压力筛净化后，送流浆箱上网、成形、压榨、干燥，然后压光、卷取后送完成工段；纸卷再经复卷机复卷，然后采用自动输送系统称量、包装后入库。具体工艺流程见图3-1-3-2。

图3-1-3-2  抄纸工艺流程及产污环节图

### 3.1.3 项目产污环节

该技改项目生产工艺流程不变，其产污环节同现有工程，无新增废水以及废气。

①废气：现有工程废气主要是来自于各制浆车间产生的异味以及配套的污水处理站产生的恶臭。

②废水：废水主要来自于制浆车间的废水以及抄纸车间的废水（抄纸车间的白水大部分回用于制浆工序）抄纸车间产生的废水较少。

③固废：各制浆中水力碎浆机、除砂器等工序产生的塑料片、浆渣、泥沙、配套污水处理站产生的污泥以及生活垃圾。

④噪声：各设备运行产生的噪声。

## 3.2主要污染物产生及处理措施分析

### 3.2.1废水

项目产生废水主要为造纸白水、制浆废水，其中造纸白水被直接回用于制浆工序，剩余少量排入污水处理站，制浆废水大部分内部循环使用，少量排入污水处理站，为减少废水排放量，废水处理站处理后的水进一步回用于制浆工序及抄纸工序，最终排放量是3640m3/d。

现有工程设置有1座20000m3/d的污水处理设施以及1座350000m3/d的污水处理设施，污水处理站设计能力为5.5万m3/d，技改前，污水处理站实际运行能力为2461.2m3/d，技改后，污水处理站实际运行能力为3640m3/d，通过提标改造后，本项目新增废水排放量是1178.8m3/d。通过对现有污水处理站进行提升改造，提高了处理效率，实现了增产不增污，污水处理站完全满足现有的污水处理负荷。2座处理设施厌氧处理之前是分开的，之后是混合处理的，其污水处理工艺流程如下。

图3-2  污水处理工艺流程简图

### 3.2.2废气

本技改工程无新增废气，废气来源与原项目一致，主要废气是配套污水处理设施产生的恶臭以及制浆产生的异味，污水处理站恶臭主要来源于曝气池、厌氧发酵、沉淀池、污泥脱水间产生的恶臭，厌氧发酵采用IC进行，散发的无组织恶臭较少，其发酵产生的沼气经精制后输送到阳光纸业集团有限公司子公司昌乐新迈有限公司造纸烘干使用。配套污水处理站已将污水处理站主要产臭构筑物曝气池、污泥脱水间产生的恶臭进行了收集处理后排放。本技改完成后将新增废水产生量，该废水排入现有污水处理站污水，从而增加恶臭的产生量。

（1）有组织废气

有组织恶臭源有污水处理站曝气池产生的恶臭以及污泥脱水间产生的恶臭，其产生情况类比现有污水处理站产排情况。

- 曝气池恶臭产排情况

产生的恶臭经碱喷淋处理后由15m高的排气筒排放，本项目恶臭依托污水处理站现有的恶臭处理措施，本项目不增加恶臭处理风量，且本次技改增加的恶臭量较少，现有恶臭处理设施处理负荷可满足其处理需求。

- 污泥脱水间恶臭

产生的恶臭经UV光解+碱喷淋处理后由15m高的排气筒排放，本技改不增加污泥脱水间空间，无需增加恶臭处理风量，且本次技改增加的恶臭量较少，现有恶臭处理设施处理负荷可满足其处理需求。

（2）无组织废气

无组织废气主要来源于污水处理站酸化池、调节池、污泥浓缩池等构筑物恶臭，该恶臭为无组织排放，该废气排放量较少，对周围环境影响不大。

### 3.2.3固废

技改项目新增危废即废机油，其余固废种类与现有工程相同，本次不新增劳动人员，无新增生活垃圾。目前固废产生情况见表3-2。

表3-2全厂固废产生及处置情况一览表

|  | 污染物产生环节 | 污染物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛底白板纸 | 原料拆包、分拣 | 废铁丝、铁钉 | 一般固废 | 564 | 新迈固废综合处置项目进行综合处置 |
|  | 制浆 | 重渣 |  | 1814 |  |
|  | 设备维修与维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 0.55 | 委托潍坊佛士特环保有限公司处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥（绝干） | 一般固废 | 12314 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
|  | 合计 | 14692.55 |
| 轻涂牛卡白纸板生产线 | 制浆 | 重渣 | 一般固废 | 3173 | 送入新迈公司综合处置中心综合处置利用 |
|  | 原料拆包、分拣 | 废铁丝、铁钉 |  | 989 |  |
|  | 设备维修与维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 1.0 | 委托潍坊佛士特环保有限公司处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | 22645 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
|  | 合计 | 26808 |
| 纱管纸生产线 | 原料拆包、分拣 | 废铁丝、铁钉 | 一般固废 | 1506 | 送入新迈公司综合处置中心综合处置利用 |
|  | 制浆 | 重渣 |  | 4837 |  |
|  | 设备维修与维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 1.4 | 委托胶州市星鑫烯烃厂处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | 31729 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
|  | 合计 | 38073 |
| 合计 | 79573.55 |

### 3.2.4噪声

技改工程噪声主要来自于新增设备产生的，噪声产生环节及治理情况见表3-3。

表3-3 项目噪声产生及治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 dB（A） | 数量 （台） | 采取的治理措施 | 治理后源强 dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压盘磨 | 80 | 1 | 减震、车间隔音 | 60 | 牛底白板纸生产线 |
| 2 | 毛布在线清洗泵 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 3 | 底网驱网辊传动电机 | 85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 4 | 透平风机 | 95 | 2 | 减震、车间隔音、消音 | 65 |  |
| 5 | 烘干部离心通风机 | 95 | 1 | 减震、车间隔音、消音 | 65 |  |
| 6 | 大辊径冷却水泵 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 7 | 光泽压榨机 | 80 | 10 | 减震、车间隔音 | 60 |  |
| 8 | 长纤维热分散机 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 | 轻涂牛卡白纸板生产线 |
| 9 | 长纤维螺旋压榨机 | 85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 10 | 新增压损池搅拌器 | 75 | 1 | 减震、车间隔音 | 55 |  |
| 11 | 各类循环泵 | 75~90 | 10 | 减震、车间隔音 | 70 |  |
| 12 | 真空透平风机 | 75~95 | 2 | 减震、车间隔音、消音 | 65 |  |
| 13 | 真空透平风机 | 75~95 | 3 | 减震、车间隔音、消音 | 65 | 纱管纸生产线 |
| 14 | 收浆疏解机 | 75~85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 15 | 3200多缸长网纸机 | 75~85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 15 | 潜水搅拌器 | 80 | 22 | 减震、车间隔音 | 60 | 污水处理站 |
| 16 | 各类泵 | 75~80 | 30 | 减震、车间隔音 | 60 |  |

项目已采取以下噪声防治措施：

①选用低噪声设备，所有设备订货时选用低噪声、低振动、高质量的设备；

②对高噪音设备安装高性能消声器，并进行基础减震处理，安装橡胶间隔垫或减震台座等；

③生产时，在厂区内关门关窗，这样可以减少噪声的传播；

④加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。

采取以上措施后，再经过距离衰减，技改项目建成后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的标准要求。

| 生产设备 | 污水处理站 |
| --- | --- |
| 仓库 | 仓库内景 |
| 废气排气筒 | 污水处理设施 |
| 废气排气筒 | 采样平台 |
| 臭气排气筒 2#集水池异味处理设施 | 1#集水池异味处理设施 |
| 八车间生产设备 | 六车间生产设备 |
| 十车间生产设备 | 危废库内部1 |
| 危废库内部2 | 危废库内部3 |
| 危废库内部4 | 一沉池异味处理设施 |
| 验收监测采样照片 |
| 废水采样照片 | 废水采样照片 |
| 噪声监测照片 | 噪声监测照片 |
| 有组织废气采样照片 | 有组织废气采样照片 |
| 有组织废气采样照片 | 有组织废气采样照片 |
| 无组织废气采样照片 | 无组织废气采样照片 |

# 第四章  环评结论与环评批复的要求

## 4.1环评结论与建议

山东世纪阳光纸业集团有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作，负责编制环境影响报告书。该项目的环评结论及建议如下：

### 4.1.1 项目概况

东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年在香港联合证券交易所主板挂牌上市。现有总资产80亿元，下设新迈纸业、阳光王子（寿光）特种纸、上海阳光概念包装、盛世热电、山东阳光概念包装、潍坊大环、申易物流等8个子公司，以独特的产品定位和差异化战略目标，确立了在中国纸业细分市场行业的领先地位，成为亚洲白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸及纸管原纸行业生产规模最大、装备能力最强、产品档次最高的生产基地，为满足市场需求，该公司拟对现有生产线进行产能提升高改造。

项目不新增占地面积，不新增建筑面积，生产原料、工艺不变，主要将原有三条生产线制浆盘磨、纸机的传动电机功率加大改造，原有的真空泵改造为节能透平风机，提高生产车速，项目改造新购置3200mm多缸长网纸机、大辊径冷却水泵、长纤维热分散、OCC循环泵、真空吸移辊等设备171台套，新增污水提标改造设备455台套。改造完成后，新增牛底白板纸4万吨、轻涂牛卡白纸板7万吨、纱管纸11万吨，将年产8万吨牛底白板纸生产线产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸生产线产能提高至31万吨。

本产能提升改造项目总投资9048万元，其中环保设施投资约为158万元，环保设施投资约占工程建设投资的1.75%。不需新增劳动人员，年工作7920小时。

### 4.1.2政策的符合性

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目不在国家《产业结构调整指导目录(2011年本) （修正）》鼓励类、限制类和淘汰类目录中，属于国家允许建设的项目。项目的建设符合国家产业政策。项目的建设不违背《关于印发《建设项目环评审批原则(试行)》的通知》（鲁环函〔2012〕263号文）的审批原则，不属于限批或禁批项目。

### 4.1.3 城市总体发展规划符合情况

本项目占地属于工业用地，符合建设规划的有关要求，能合理利用土地资源，满足土地规划要求，占地规模合理，不铺张浪费，符合国家及当地关于集约用地的有关要求。该项目主要技术指标、规划指标符合当地土地利用政策。

### 4.1.4 污染分析

（1）废水

污水处理站设计能力为5.5万m3/d，技改前，污水处理站实际运行能力为2461.2m3/d，技改后，污水处理站实际运行能力为3640m3/d，通过提标改造后，本项目新增废水排放量是1178.8m3/d。通过对现有污水处理站进行提升改造，提高了处理效率，实现了增产不增污。排放的废水经厌氧、曝气等一系列处理以后，排入市政污水管网，再经山东昌乐实康水业有限公司污水处理站进一步处理达标后排入丹河。排放的废水满足与山东昌乐实康水业有限公司污水处理站的污水处理协议要求：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中A等级标准和本合同第二条约定水质标准，CODcr≤200mg/L，BOD≤50mg/L，SS≤100 mg/L，氨氮≤20 mg/L。

（2）废气

本技改项目不新增废气污染源，产生的废气主要是污水处理站产生的恶臭，为减少恶臭无组织排放，对污水处理站集水池及污泥处理间恶臭进行了收集。集水池产生的恶臭经经碱喷淋处理后由15m高的排气筒排放，技改完成后H2S、NH3排放速率分别为：0.006 kg/h、0.2 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒H2S允许排放速率0.33kg/h、NH3允许排放速率4.9kg/h的标准要求；改造完成后污泥脱水间恶臭经处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒H2S允许排放量是0.33kg/h、NH3允许排放量4.9kg/h的标准要求。

（3）固体废物

本技改项目产生的一般固废送往本公司的子公司新迈纸业有限公司固废处置中心进行处置后综合利用；污泥送往盛世热电厂进行焚烧处置；该项目固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。

（4）噪声

项目现有噪声源，主要是各制浆设备、抄纸设备以及污水处理站设备运行产生的噪声，其噪声源强在75~100dB（A）改造设备选用低噪设备，车间采用吸音、防噪声的新材料，同时对噪声设备的基础加减振橡胶垫等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的标准要求。

### 4.1.5 环境质量现状

（1）环境空气

根据本次环评期间，3个监测点位的监测因子可知，非甲烷总烃小时浓度可以满足非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》中详解标准要求；SO2、NO2小时浓度及日均浓度，PM10、PM2.5日均浓度可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，H2S、NH3可满足《工业企业卫生设计标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质最高容许浓度”一次值的标准要求。现状监测结果说明评价区环境空气质量较好，具有一定的环境容量。

（2）地表水环境质量

由本次在丹河上设置的3个监测断面的监测数据可知，3个监测断面的监测因子均可满足《地表水环境质量标准》Ⅴ类水质标准，说明丹河水质现状较好，水体尚有自净能力。

（3）地下水环境质量

根据环评中对龙角村、孙富村、厂址3个监测点位的监测因子pH、总硬度、硫酸盐、高锰酸盐指数、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氨氮、总大肠菌落的监测结果可知，地下水三个测点监测项目均不超标，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。

（4）噪声环境质量

根据环评中对项目的4个厂界监测结果可知，项目厂界噪声昼间在54.3～56.5dB(A)、夜间在47.6～49.7dB(A)之间，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。说明评价区声环境质量比较好。

### 4.1.6环境影响分析

（1）环境空气

根据大气环境影响预测结果可知，项目选址合理，采取环评提出的防治措施后，项目排放的大气污染物对周围环境影响不大；从环境空气影响角度看，项目是可行的。

（2）地表水

根据预测结果可知，接纳本工程排放的污水后，丹河水质中COD和氨氮浓度无变化，说明本工程污水排放对丹河影响不大。

（3）地下水

本项目是技改项目，不新增固废暂存间、污水处理站、车间等，均依托现有，现有工程均采取了地下防渗，本项目已运行多年，未对地下水产生影响。

（4）声环境

项目技改完成后对厂界噪声的贡献值和叠加背景值后的预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求，说明项目采取的噪声控制措施合理有效，技改项目的建设对周围声环境影响不大。

（5）固体废物

工程采取有效的措施后，可防止各类固废和地表的接触，可确保固体废物不会进入土壤和地表水，更不会进入地下水，不会对周围的水环境和土壤环境产生影响。拟建工程固体废物均为不挥发性物质，废渣中的成分不会进入到大气环境当中，并且固体废物在场内的储存时间较短，一般也不会对周围的环境空气产生影响。

### 4.1.7 环境风险

由于本项目具有潜在的火灾事故和污水处理系统失效，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置事故收集池、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失。企业已设置较完善的风险防范措施，并制定了应急预案，可将该项目的风险控制在可接受范围之内。

### 4.1.8总量控制

本项目生产用蒸汽由昌乐盛世热电厂提供，无SO2、NOx排放，无需申请总量，项目技改完成后废水排放量是123.8万t/a，项目监测期间COD排放浓度是95mg/L、NH3-N排放浓度是3.91mg/L ，COD排放量是117.6t/a、氨氮排放量是4.84t/a；根据昌乐县环保局给本单位下发的排污许可证，要求COD允许排放浓度为100mg/L、氨氮允许排放浓度为8mg/L，COD排放总量是328.5t/a、氨氮排放总量是26.28t/a。本项目改造完成后可满足总量要求。

### 4.1.9 环境经济损益分析

技改项目环保投资合理，运行费用也是企业可以接受的。环保措施得到落实后，污染物排放量较少，可减轻对周围环境的污染，本项目环保投资的环境效益是显著的，即减少了排污，又保护了环境和周围人群的健康。

### 4.1.10 总体结论

本项目为产能提升改造项目，符合国家产业政策、行业政策以及山东省相关环保政策，符合昌乐县经济开发区总体规划的要求，选址合理。在工程建设过程及投入使用后难免会对周围环境产生一定影响，为把对环境的影响降低到最低程度，该技改完成后，要严格落实环境影响报告书中提出的各项污染控制措施及对策建议。在落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度看，该建设项目是可行的。

## 4.2建议

1、开展清洁生产审计以及ISO14001环境管理体系认证

2、积极、不断地改进生产工艺，提高设备水平。

3、建立完善的清洁生产制度，加强清洁生产管理，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极性，并取得成效。

4、采用先进生产工艺和生产设备，保证生产的正常运行，避免废水、废气非正常排放对环境造成影响。

5、建议企业引进先进的企业管理理念和管理模式，加强对企业发展战略的研究和管理，健全和完善各项规章制度，强化基础工作。狠抓管理薄弱环节，重点搞好成本管理、资金管理和质量管理。广泛采用现代管理技术、方法和手段，学习和借鉴先进经验。

6、加强生产工艺控制和物流管理，减少和杜绝跑、冒、滴、漏的发生，严格按规程操作，防止生产事故发生，保证生产有效平稳地进行。

7、加强安全管理，设置专职安全员，对全厂职工定期进行安全教育、培训及考核，建立安全生产规章制度，严格执行安全操作规程，厂里要制定周密的事故防范和应急、救护措施，减少事故的危害。定期对设备、管道、贮存容器等进行检修，对生产中易出现的事故环节和设备进行腐蚀程度监测，严禁带故障生产。

## 4.3环评批复的要求

环评批复内容见附件2

# 第五章  验收监测评价标准

## 5.1废气评价标准

根据项目环境影响报告书及其批复的排放标准，有组织废气NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒的排放标准限值，具体标准见表5-1。

表5-1 有组织废气执行标准及限值

| 分类 | 项目 | 执行标准 | 排放率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒的排放标准限值 | 0.33 kg/h |
|  | H2S |  | 4.9 kg/h |
|  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |

根据项目环境影响报告书及其批复的排放标准，无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值，具体标准见表5-2。

表5-2 厂界无组织废气监控浓度限值(单位：mg/m3 )

| 分类 | 项目 | 执行标准 | 标准限值 | 排放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值 | 1.5 mg/m3 | -- |
|  | H2S |  | 0..06mg/m3 | -- |
|  | 臭气浓度 |  | 20 mg/m3 | -- |

## 5.2噪声评价标准

根据项目环境影响报告书及其批复的排放标准，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，具体标准限值见表5-3。

表5-3噪声评价标准限值单位：dB (A)

| 噪声 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 | 2 | 60 | 50 |

## 5.3固废评价标准

根据项目环境影响报告书及其批复的排放标准，固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求；危险废物贮存必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求，危险废物转移满足《危险废物转移联单管理办法》的要求。

## 5.4废水评价标准

根据项目环境影响报告书及其批复的排放标准，生活污水排放需满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A类的标准及和合同第二条约定水质标准（CODcr≤100mg/L，BOD≤50mg/L，SS≤100 mg/L，氨氮≤8mg/L）中要求。

表5-4生活污水监控浓度限值(单位：mg/m3 )

| 项目 | 排放限值 |
| --- | --- |
| CODCr | 100 |
| 氨氮 | 8 |
| SS | 100 |
| BOD5 | 50 |
| pH | 6.5-9.5 |
| 总氮 | 70 |
| 总磷 | 8 |
| 色度 | 64 |

# 第六章  验收监测内容

## 6.1监测目的和范围

### 6.1.1监测的目的

本次验收监测的主要目的是根据污染源分布情况，通过对有效工况下的污染源现场采样及监测，从而判定污染物排放达标情况。

### 6.1.2监测的范围

本次验收监测的范围包括山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目工程外排污染物（气、水、声、固）达标情况。

## 6.2验收监测期间工况检查

现场监测期间生产负荷情况详见表6-1。

表6-1  生产负荷统计表

| 日期 | 产品名称 | 设计产量（t/d） | 实际产量（t/d） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.04 | 牛底白板纸 | 353 | 400 | 113 |
|  | 轻涂牛卡白纸板 | 647 | 690 | 106 |
|  | 纱管纸 | 912 | 830 | 91 |
| 2018.1.05 | 牛底白板纸 | 353 | 408 | 115 |
|  | 轻涂牛卡白纸板 | 647 | 695 | 107 |
|  | 纱管纸 | 912 | 828 | 90 |

验收监测期间，山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目生产工况稳定，生产负荷为90%-115%，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

## 6.3废气排放监测

### 6.3.1无组织废气排放监测

#### 6.3.1.1无组织废气监测内容

废气监测点位及监测频次见表6-2。

| 序号 | 监测位置名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界上风向 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 每天3次，监测2天 |
| 2# | 厂界下风向1 |  | 每天3次，监测2天 |
| 3# | 厂界下风向2 |  | 每天3次，监测2天 |
| 4# | 厂界下风向3 |  | 每天3次，监测2天 |

表6-2 废气监测内容

#### 6.3.1.2无组织废气监测分析依据及质量保证

表6-3   废气监测分析方法

| 序号 | 参数 | 检测标准 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993 | 三点比较式臭袋法 | 10 |
| 2 | 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003年）（第四版增补版） | 《空气和废气监测分析方法》第三篇/第一章/十一/（二）亚甲蓝分光光度法 | 0.001 mg/m3 |
| 3 | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 |

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导》（HJ/T55-2000）与建设项目环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，监测数据经三级审核；大气综合采样器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在监测时确保其采样流量等。

#### 6.3.1.3无组织废气监测结果及评价

表6-4  无组织废气采样情况表

| 气象条件 日 期 时 间 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云/低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.04 | 10:00 | -8 | 102.2 | 1.3 | NW | 2/0 |
|  | 12:00 | 3 | 102.5 | 1.5 | NW | 1/0 |
|  | 14:00 | -1 | 102.6 | 1.0 | NW | 1/1 |
| 2018.1.05 | 10:00 | -6 | 102.7 | 1.2 | NW | 2/1 |
|  | 12:00 | 0 | 102.6 | 1.1 | NW | 1/1 |
|  | 14:00 | -2 | 102.2 | 1.3 | NW | 1/0 |

采样当天风向为NW，在山东世纪阳光纸业集团有限公司，根据风向在厂界西北设置一个采样点位（上风向），在厂界东南北三个采样点位（下风向1、下风向2、下风向3）。每天采集3次，共采集2天。无组织监测点位见图6-1。

图6-1 无组织废气采样布点图

无组织废气监测结果见表6-5。

表6-5无组织废气排放监测结果汇总表

| 项目 | 采样日期 | 采样频次 | 厂界上风向 | 厂界 下风向1 | 厂界 下风向2 | 厂界 下风向3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S (mg/m3) | 2018. 01.04 | 频次一 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 频次二 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 频次三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2018. 01.05 | 频次一 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 频次二 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 频次三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨(mg/m3) | 2018. 01.04 | 频次一 | 0.11 | 0.21 | 0.34 | 0.27 |
|  |  | 频次二 | 0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
|  |  | 频次三 | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
|  | 2018. 01.05 | 频次一 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
|  |  | 频次二 | 0.14 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
|  |  | 频次三 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| 臭气浓度(无量纲) | 2018. 01.04 | 频次一 | <10 | <10 | <10 | 13 |
|  |  | 频次二 | <10 | <10 | 15 | <10 |
|  |  | 频次三 | <10 | 13 | <10 | <10 |
|  | 2018. 01.05 | 频次一 | <10 | <10 | 16 | 12 |
|  |  | 频次二 | <10 | 15 | 14 | <10 |
|  |  | 频次三 | <10 | 14 | <10 | 16 |

验收监测期间，无组织废气检测项目是H2S、NH3、臭气浓度，检测结果中最大浓度分别为未检出、0.34mg/m3、16，检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。

### 6.3.2有组织废气监测内容

#### 6.3.2.1有组织废气监测点位、频次

有组织监测内容见表6-6。

表6-6 废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#曝气池进水端恶臭收集排气筒采样口 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 检测2天，3次/天 |
| 2#污泥脱水监测排气筒采样口 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 检测2天，3次/天 |

### 6.3.2.2有组织废气监测分析依据及质量保证

有组织废气监测分析方法见表6-7。

表6-7  有组织废气监测分析方法

| 序号 | 参数 | 检测标准 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 国家环境保护总局（2003年）（第四版增补版） | 《空气和废气监测分析方法》第三篇/第一章/十一/（二）亚甲蓝分光光度法 | 0.001 mg/m3 |
| 2 | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 |
| 3 | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993 | 三点比较式臭袋法 | 10 |

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）与建设项目环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，监测数据经三级审核；自动烟尘（气）分析仪在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在监测时确保其采样流量等。

#### 6.3.2.3有组织废气监测结果及评价

表6-8 有组织废气检测结果一览表

| 检测项目 | 采样点位 | 1#曝气池进水端恶臭收集排气筒采样口 |
| --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 2018.01.04 | 2018.01.05 |
|  | 采样频次 | 频次一 | 频次二 | 频次三 | 频次一 | 频次二 | 频次三 |
| 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.38 | 0.41 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.64 |
|  | 排放量 | kg/h | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| H2S | 浓度 | mg/m3 | 0.018 | 0.011 | 0.019 | 0.003 | 0.016 | 0.008 |
|  | 排放量 | kg/h | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 1303（无量纲） | 550 | 977 | 733 | 733 | 977 |
| 排气量 | m3/h | 33228 | 31586 | 32681 | 32541 | 33682 | 31058 |
| 流速 | m/s | 18.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 17.4 |
| 备注：排气筒高度为15m，采样内径为0.8m |
| 检测项目 | 采样点位 | 2#污泥脱水监测排气筒采样口 |
|  | 采样时间 | 2018.01.04 | 2018.01.05 |
|  | 采样频次 | 频次一 | 频次二 | 频次三 | 频次一 | 频次二 | 频次三 |
| 氨 | 浓度 | mg/m3 | 0.47 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
|  | 排放量 | kg/h | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| H2S | 浓度 | mg/m3 | 0.019 | 0.010 | 0.017 | 0.007 | 0.018 | 0.009 |
|  | 排放量 | kg/h | 0.0006 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 550 | 1303（无量纲） | 977 | 733 | 977 | 1303（无量纲） |
| 排气量 | m3/h | 29148 | 28678 | 30685 | 29478 | 30057 | 28974 |
| 流速 | m/s | 10.8 | 10.6 | 11.3 | 11.0 | 11.2 | 10.7 |
| 备注：排气筒高度为15m，采样内径为1.0m |

验收监测期间，1#曝气池进水端恶臭收集排气筒采样口的臭气浓度、H2S、NH3最大排放浓度分别为1303（无量纲）、0.018mg/m3、0.64mg/m3，2#污泥脱水监测排气筒采样口臭气浓度、H2S、NH3最大排放浓度分别为1303（无量纲）、0.019mg/m3、0.47mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒的排放标准限值。

## 6.4厂界噪声监测

### 6.4.1厂界噪声监测内容

监测点位：根据噪声源及厂界周边情况，在东南西北4个厂界共布设4个噪声监测点位。具体监测点位见下图。

监测频次：每个监测点位昼间、夜间各监测1次，连续监测2天。

监测项目：昼间、夜间等效声级（Leq（A））。

### 6.4.2噪声检测依据与质量控制

厂界噪声检测依据见表6-11。

表6-11 厂界噪声监测分析方法

| 序号 | 参数 | 检测标准 | 使用设备 | 仪器编号 | 方法检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区边界噪声 | GB12348-2008 | HS5671+型噪声频谱分析仪 | 062 | -- |

噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行，质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行，噪声仪器在监测前进行校准，声级计测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB(A)，若大于0.5dB(A)测试数据无效。

表6-12 声级计校核质控表

| 仪器名称 | 监测项目 | 单位 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS6020型 声级校准器 | Leq(A) | dB（A） | 2018.01.04昼间 | 93.8 | 93.8 |
|  |  |  | 2018.01.04夜间 | 93.8 | 93.9 |
|  |  |  | 2018.01.05昼间 | 93.8 | 93.9 |
|  |  |  | 2018.01.05夜间 | 93.8 | 93.8 |

### 6.4.3噪声监测结果及评价

噪声监测布点图见图6-2，噪声监测结果见表6-13。

图6-2 噪声监测布点图

表6-13  噪声监测结果单位：dB（A）

| 时段 检测点位 | 2018.01.04 | 2018.01.05 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 时间 | Leq(A) | 时间 | Leq(A) | 时间 | Leq(A) | 时间 | Leq(A) |
| 1#东厂界外1m | 9:10 | 54.9 | 22:25 | 47.3 | 10:10 | 55.2 | 22:10 | 48.4 |
| 2#南厂界外1m | 9:19 | 59.3 | 22:37 | 48.8 | 10:20 | 58.7 | 22:19 | 47.6 |
| 3#西厂界外1m | 9:28 | 58.6 | 22:48 | 47.2 | 10:31 | 57.8 | 22:28 | 48.1 |
| 4#北厂界外1m | 9:45 | 52.7 | 23:00 | 45.5 | 10:42 | 53.4 | 22:39 | 45.3 |

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声值在52.7～59.3dB(A)之间，夜间噪声值在45.3～48.8dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

## 6.5废水监测结果及评价

### 6.5.1废水监测点位、频次

废水监测内容见表6-14。

表6-14 废水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH、CODcr、SS、氨氮、BOD5、总氮、总磷、色度 | 3次/天，监测2天 |

### 6.5.2废水监测分析依据及质量保证

废水监测分析方法见表6-18。

表6-18 废水监测分析方法

| 项目名称 | 方法依据 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | HJ 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4 mg/L |
| pH | GB 6920-1986 | 玻璃电极法 | -- |
| SS | GB 11901-1989 | 重量法 | 4mg/L |
| BOD5 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5 mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025 mg/L |
| 总氮 | HJ 636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
| 总磷 | GB 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
| 色度 | GB 11903-89 | 铂钴标准比色法 | -- |

### 6.5.3废水监测结果及评价

#### 6.5.3.1水质检测结果

表6-19  废水水质检测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 采样频次 | 检测项目检测结果（mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | CODCr | pH | SS | BOD5 | 总磷 | 总氮 | 色度 |
| 污水总排口 | 2018. 01.04 | 频次一 | 3.35 | 95 | 7.86 | 58 | 42 | 0.23 | 5.3 | 2 |
|  |  | 频次二 | 3.42 | 89 | 7.95 | 52 | 37 | 0.20 | 5.8 | 3 |
|  |  | 频次三 | 3.20 | 93 | 7.91 | 53 | 35 | 0.22 | 6.2 | 2 |
|  | 2018. 01.05 | 频次一 | 3.47 | 91 | 7.93 | 42 | 40 | 0.19 | 5.7 | 2 |
|  |  | 频次二 | 3.91 | 94 | 7.84 | 59 | 41 | 0.25 | 5.4 | 3 |
|  |  | 频次三 | 3.02 | 92 | 7.92 | 56 | 39 | 0.24 | 5.5 | 1 |

验收监测期间，污水处理站进口水质pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、色度最大值为：7.44、4136mg/L、1364.9mg/L、3.6mg/L、10255mg/L、31.0 mg/L、1.8 mg/L，回用水量为14963m3/d,新增加废水排放水量1178.8 m3/d。

验收监测期间，污水总排口出口pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、色度最大浓度为7.94、95mg/L、42mg/L、3.91mg/L、59mg/L、59mg/L、0.25 mg/L、6.2 mg/L、3，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A类的标准及合同第二条约定水质标准（CODcr≤100mg/L，BOD≤50mg/L，SS≤100 mg/L，氨氮≤8mg/L）中要求；因此，COD排放量是117.6t/a、氨氮排放量是4.84t/a，满足昌乐县环保局给本单位下发的排污许可证。

# 第七章 环境风险防范措施检查及分析

## 7.1环境风险因素识别

本技改项目所涉及的主要化学品有双氧水、液碱、盐酸、磷酸为污水处理站用，其中盐酸、磷酸均是危险化学品。由各化学品的理化性质及危害特性可知，项目物质存在的风险主要是泄漏引起的是中毒、灼伤、腐蚀以及原料及成品纸引起的火灾。

## 7.2 原料及成品纸存储环境风险防范措施

1．消除和控制明火源：在原料场和仓库内，有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的机车，停止抽风，关闭灰箱，其烟筒上装设火星熄灭器；进入危险区的机动车辆，其排气管应戴防火帽；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等进行按照维修时，必须按照规定办理动火批准手续，领取动火证，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须按规定办理动火批准手续，领取动火证，并消除物体和环境的危险状态。备好灭火器材，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。

2．防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

3．原料场周围设置环形消防通道，原料场、仓库与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。

4．建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。灭火器材配置有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员24小时值班。消防器材主要有干粉灭火器和灭火器、国标消防栓。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。周围消防栓应标明地点

## 7.3 盐酸、磷酸、液碱以及双氧水泄漏影响分析及防范措施

1．影响分析

盐酸、磷酸泄漏挥发酸性气对周围环境产生一定影响，有可能引起人员中毒，如盐酸进入雨污管道，对管道进行产生腐蚀，使管道破裂，进入地下，引起地下水污染；双氧水泄漏容易容易使周围人员出现中毒现象，液碱泄漏容易出现腐蚀地面，从而有可能引起污染地下水的现象；

2．防范措施

各罐区均设置有围堰，并与厂区事故池相连，装卸区设置有导排沟与事故池连接，地面均采取防渗措施。各围堰容积均可满足单个最大罐的容积。

## 7.4 水环境风险影响分析及防范措施

1. 水污染事故分析

考虑本项目污水处理站污水处理设备损坏，污水处理站不能正常运行，本项目生产废水无法回用，如不加以治理直接排入外环境，将严重污染周围地表水体及地下水。本项目突发污水处理站非正常运转状态时，立即停止造纸工艺全部设备的生产工作，将废水排入事故池，厂区设有2500 m3事故水池，在最不利情况下，可容纳项目事故状态下的事故废水及消防废水。事故水池已采取严格的防渗措施，防渗系数可达到1.0×10-7cm/s，事故水池可满足事故废水收集要求，避免了事故废水直排污染周围水环境。本项目事故废水主要是物料罐泄漏产生的物料、或者产生的消防废水，由于本项目物料无重金属成分，其事故废水主要成分是液碱、酸等物质，可分批次排入本项目污水处理站进行处理。

2．水环境风险防范措施

根据以上针对项目区发生风险事故产生的水环境影响，应采取的水环境风险防范措施主要有以下方面：

①防渗措施：项目区内一般区域采用水泥硬化地面，污水处理站以及事故水池等应采取重点防渗，工业固废贮存场所防渗效果应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。

②事故废水和废液收集措施：浆板堆场、仓库和一般工业固废贮存场所四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。污水处理站不能正常运行时的废水和消防废水通过废水收集系统进入2500m3 事故水池，确保发生事故时，事故废水和消防废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

③管道及管沟防渗措施：所有管道在投入生产前应进行加压测试，确定没有泄漏现象时才能投入使用，同时应定期对管道进行无损探伤。埋地铺设的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决；并设计合理的排水坡度，便于废水收集及排放。

## 7.5 管理措施

本项目在生产过程中有涉及大量的废水产生，为防止此环节发生风险事故时 对周围水体雨水暂存池、农田产生影响，以及夏季洪水对厂区和排洪沟的影响，项目环境风险应设立了三级应急防控体系。

一级防控措施：罐区设置围堰。围堰容积大于围堰内容器容积，确保罐区内最大容器泄漏后化学品不会溢出到围堰外。

二级防控措施：将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管沟导入事故水池内，处理后用泵将废水打市政污水管网。

三级防控措施：对厂区雨水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水管线进入地表水水体。事故结束后，封堵的废水经处理后排入市政污水管网。

## 7.6 环境风险评价结论

由于本项目具有潜在的火灾事故和污水处理系统失效，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置事故收集池、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失。企业已设置较完善的风险防范措施，并制定了应急预案，可将该项目的风险控制在可接受范围之内。

# 第八章  环境管理检查

## 8.1建设项目环境管理制度执行情况

根据国家《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，山东世纪阳光纸业集团有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成《山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》；2017年6月30日，昌乐县环境保护局，以乐环审字［2017］5号《关于山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书的审批意见》对该报告表进行了批复。

该项目在建设过程中，严格执行了国家有关环保法律法规的要求，按照环评批复要求进行设计、施工和试生产，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。

## 8.2环境保护管理规章制度的建立、执行及环境保护档案管理情况

山东世纪阳光纸业集团有限公司认真落实环境保护工作，设置了专门环保管理部门，制定了较完善的环保制度，包含环境保护管理制度、岗位环保污染防治工作责任制、污染物控制管理制度等方面的管理制度，环保管理制度较完善。各环保设施岗位运行维护情况均建立了有关记录、且妥善保存。

## 8.3环境保护机构、人员和仪器设备的配置情况

本项目环境管理由安环部负责并设专职或兼职环保人员，主要职责是日常环境管理。环境监测工作委托第三方检验检测机构进行。

## 8.4工业固（液）体废物处置和综合利用情况

技改项目新增危险废物，即废机油，其余固废种类与现有工程相同，本次不新增劳动人员，无新增生活垃圾。其生产固废类比现有工程固废产生量，本产能提升改造项目完成后固废产生情况见表3-2。

## 8.5 突发性环境事件应急预案及应急物资检查

公司针对环境突发时间制订了全厂区的《山东世纪阳光纸业有限公司突发环境污染事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，在昌乐县环保局进行了登记备案，备案编号：370725-2017-229-L。对发生事故时的应急救援、人员疏散、事故处理和应急培训等均做出明确要求。成立了由生产技术部、安全部及污控车间等单位组成“应急救援组织机构”，并划分了救援应急责任分工。并在昌乐县环保局进行了备案。

## 8.6 应急物资调查

针对突发环境污染事故，公司每年对员工进行培训，加强员工对环境污染事故的认识；每年度进行针对突发环境污染事故的演练，从日常值班人员交接班对机器设备的检查到对事故的诊断及处理进行演练，应急领导小组明确突发污染事故后的上报，组织及协调工作，明确到人，确保对污染是故的及时上报，组织，诊断，维修，以减少对周边环境的影响。针对本公司易发生的事故，该公司配备了相应的应急资源，应急资源见表8-1。

表8-1   现有应急资料情况表

| 分类 | 名称 | 企业目前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全防护、预防物资及装备 | 急救柜 | 7个 | 技术中心1个，3条生产线车间个1，污控车间1个，备料车间1个，公司办1个 |
|  | 过滤式防毒面具 | 20个 | 安全部2个，三条生产线车间各4个，污控车间2个 |
|  | 防护衣 | 20套 | 安全部2套，三条生产线各4套，污控车间2套 |
|  | 防护胶靴 | 184双 | 安全部4套，三条生产线各40套，污控车间20套 |
|  | 高筒胶靴 | 92双 | 安全部2套，三条生产线各20套，污控车间10套 |
|  | 雨衣 | 184套 | 安全部4套，三条生产线各40套，污控车间20套 |
|  | 防护手套 | 184双 | 安全部4双，三条生产线各40双，污控车间20双 |
|  | 防毒口罩 | 184双 | 安全部4双，三条生产线车间各40双，污控车间20双 |
|  | 防护眼罩 | 14个 | 三条生产线车间各2个，污控车间2个 |
|  | 淋洗器 | 13个 | 三条生产线车间各2个，污控车间1个 |
|  | 洗眼器 | 13个 | 三条生产线车间各2个，污控车间1个 |
|  | 应急照明灯 | 13个 | 三条生产线车间各2个，污控车间1个 |
|  | 事故池 | 2500m3 | 容积基本满足企业要求 |
|  | 鼓风机 | 15台 | 三条生产线车间各2个，污控车间1个 |
| 现场抢救物资及设备 | 消防水池 | 8×8×3 | 三条生产线车间各1个 |
|  | 消火栓 | 50型 | 三条生产线车间各20套，污控车间10套 |
|  | 消防水带 | 50mm×25m | 保卫部 |
|  | 消防水枪 | 50型 | 保卫部 |
|  | 消防车 | 1辆 | 保卫部 |
|  | 灭火器 | MFZ8型 | 92 | 三条生产线车间各20套，污控车间10套 |
|  | 消防铁锹 | 92把 | 三条生产线各20套，污控车间10套 |
|  | 车辆 | 4辆 | 输送应急物资及受伤人员 |
|  | 医药箱 | 1个 | 医务室，建议各车间各备一个 |
|  | 5%硫代硫酸钠 | 1500g | 技术中心 |
|  | 硫代硫酸钠针剂 | 50支 | 技术中心 |
|  | 硫代硫酸钠注射水 | 50支 | 技术中心 |
|  | 亚甲蓝 | 4盒 | 技术中心 |
|  | 3%硼酸溶液 | 1000ml | 处理化学灼伤 |
|  | 警铃 | 1个 | 报警时使用 |
|  | 各种警示牌 | 80个 | 各危险处均有警示牌 |
|  | 警戒线 | 200米 | 生产办公室，保证最大可能事故发生时使用 |
|  | 疏散隔离旗帜 | 4面 | 应急疏散隔离时使用 |
|  | 水质监测装置及药品 | 1套 | 中心化验室 |

该公司配备了齐全的应急物资，可满足应急需求。

8.8 扰民事件情况调查

安装设备施工期注意了环保管理，禁止夜间（22：00至次日6：00）施工。该项目在施工期间，未发生因噪声导致的扰民事件。施工期和运营期间昌乐县环境保护局未收到污染投诉。

# 第九章  环评批复落实情况

| 审批意见内容 | 建设（安装）情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。 | 已按批复要求落实 | 已落实 |
| 项目排水应实行雨污分流、清污分流，设置初期雨水收集系统。本项目对现有污水处理站进行提升改造；项目外排废水经厂内污水处理站处理后经市政管网排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理站深度处理，排放确保满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A类的标准及污水处理站进水水质标准。 项目必须严格落实防渗处理，不得造成污水下渗污染地下水。 | 验收监测期间，污水总排口出口pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、色度最大浓度为7.94、95mg/L、42mg/L、3.91mg/L、59mg/L、59mg/L、0.25 mg/L、6.2 mg/L、3，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A类的标准及合同第二条约定水质标准（CODcr≤100mg/L，BOD≤50mg/L，SS≤100 mg/L，氨氮≤8mg/L）中要求。 | 已落实 |
| 重视和加强各废气排放源的治理工作，严格落实报告书中提出的废气污染防治措施，有效控制废气排放。项目生产用蒸汽由昌乐盛世热电厂提供，项目不得新上生产及生活用燃煤（燃油）锅炉。 | 验收监测期间，无组织废气检测项目是H2S、NH3、臭气浓度，检测结果中最大浓度分别为未检出、0.34mg/m3、16，检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。 验收监测期间，1#曝气池进水端恶臭收集排气筒采样口的臭气浓度、H2S、NH3最大排放浓度分别为1303（无量纲）、0.018mg/m3、0.64mg/m3，2#污泥脱水监测排气筒采样口臭气浓度、H2S、NH3最大排放浓度分别为1303（无量纲）、0.019mg/m3、0.47mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒的排放标准限值。 | 已落实 |
| 采取合理的总体布置，以及减震、隔声、吸声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 | 验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声值在52.7～59.3dB(A)之间，夜间噪声值在45.3～48.8dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 | 已落实 |
| 严格按照国家、省有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施；本技改项目无新增固废，不新增劳动定员，无新增生活垃圾。项目所有的固体废物必须全部综合利用，不得造成二次污染，并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 | 技改项目无新增固废，其固废种类与现有工程相同，本次不新增劳动人员，无新增生活垃圾。一般固废送入新迈固废综合处置项目进行综合处置，污泥（绝干）固废收集池暂存，掺入热电厂；废机油（危废）委托潍坊佛士特环保有限公司处置，签有危废处置协议。 | 已落实 |
| 项目投产后，COD、氨氮排放量必须满足报告书提出的该单位总量控制要求（COD：248t/a，氨氮：31t/a）。 | 目投产后，COD、氨氮排放量为117.6t/a、4.84t/a，满足要求。 | 已落实 |
| 加强环境管理和环境监测工作，落实报告书中提出的监测计划。 | 企业委托第三方检测机构定期进行检测。 | 已落实 |
| 积极推行清洁生产，减少环境污染和资源浪费。 | 企业已落实 | 已落实 |
| 落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，制定详尽可行的应急处置措施和应急预案，建立完善的三级防控体系。设置事故水池，接收消防排水及其他事故状态下的排水；在雨水排放口语外部水体间安装切断设施，防止事故废水未经处理直接排往外部水体。 | 企业已严格按照环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，制定详尽可行的应急处置措施和应急预案，并落实。 | 已落实 |

# 第十章 公众意见调查

## 10.1调查目的

通过调查掌握当地居民对本项目环保执行情况持满意程度。

## 10.2调查方式、范围

现场监测期间，对当地公众采取随机走访和发放调查表的形式，发放50份意见调查表。

根据工程建设的地理位置及影响对象，本次公众调查主要针对周围村庄村民、周围其它企业的职工及本厂职工等。调查对象选取时兼顾不同距离、不同性别、不同年龄结构的居民。

## 10.3调查内容与结果

调查内容见表10-1。

表10-1   公众意见调查表

| 项目概况：山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目，建设地点位于昌乐县经济开发区山东世纪阳光纸业集团有限公司现有厂区内。本项目主要将年产8万吨牛底白板纸生产线产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸生产线产能提高至31万吨。于2017年7月1日开工建设，于2017年12月1日投入试运行。 施工期对环境的影响主要表现在设备安装的噪声、设备冲洗废水和少量的建筑垃圾对环境的影响。经过分析，施工期对环境空气和噪声的影响是局部的和暂时的，随着工程的结束这种影响将消失；施工期污水排放量小，水质简单，因此对水环境不会产生明显影响；施工期产生的固废均得到合理的处置。本项目施工措施得当，不会对环境产生较大影响。 运营期：废水：主要包括生产废水和职工生活污水，生产废水进入厂内污水站处理后，回用于本项目生产工艺用水；生活污水经污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入昌乐实康水业有限公司城北污水处理站进一步处理达标后，排入入丹河。废气：主要为污水处理站产生的废气，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。噪声：主要噪声设备采取隔音、减震、降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区环境噪声排放限值。固体废物：本项目无新增固废，不新增劳动定员，无新增生活垃圾。 |
| --- |
| 被调查人基本情况： |
| 您的年龄 | A、18岁以下 B、18-35岁 C、36-60岁 D、60岁以上 |
| 您的文化程度 | A、初中以下 B、高中或中专 C、大学以上 |
| 您的职业 | A、工人 B、农民 C、教师 D、商人 E、学生 G、其他 |
| 您的居住地 | A、厂址周围村庄居民 B、本公司职工 C、乡镇企事业单位职工 |
| 被调查人对项目的看法： |
| 该项目对本地区经济发展 | A、有利 B、不利 C、不知道 |
| 该项目施工期间对您的生活和工作是否有不利影响？ | A、很大 B、一般 C、无 |
| 该项目运营期对您的生活和工作是否有不利影响？ | A、很大 B、一般 C、无 |
| 项目建成后对您影响较大的是什么？ | A、废水 B、噪声 C、废气 D、无 |
| 您对该项目环保执行情况是否满意？ | A、满意 B、不满意 C、基本满意 |
| 您对该项目建设总体态度？ | A、满意 B、不满意 C、基本满意 |
| 您对该项目的建设，还有什麽意见和建议？ 签名： 联系方式： 家庭住址： |

本次公众调查共发放意见调查表50份，回收意见调查表50份。被调查的公众基本情况见表10-2，公众对本项目的基本意见见表10-3。

表10-2   被调查公众基本情况

| 项 目 | 人 数 | 占有效问卷人数的百分比(%) |
| --- | --- | --- |
| 年 龄 | 18岁以下 | 7 | 14 |
|  | 18～35岁 | 18 | 36 |
|  | 36～60岁 | 20 | 40 |
|  | 60岁以上 | 5 | 10 |
| 文化程度 | 初中以下 | 10 | 20 |
|  | 高中或中专以上 | 27 | 54 |
|  | 大学以上 | 13 | 26 |
| 职 业 | 农民 | 14 | 28 |
|  | 工人 | 4 | 8 |
|  | 教师 | 8 | 16 |
|  | 商人 | 6 | 12 |
|  | 学生 | 9 | 18 |
|  | 其他 | 9 | 18 |
| 住址 | 厂址附近村庄 | 40 | 80 |
|  | 本公司职工 | 4 | 8 |
|  | 乡镇企事业单位职工 | 6 | 12 |

表10-3   公众意见汇总表

| 调查内容 | 选项 | 选择人数 | 占有效问卷人数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 该项目对本地区经济发展 | 有利 | 50 | 100 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 该项目施工期间对您的生活和工作是否有不利影响？ | 很大 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 0 | 0 |
|  | 无 | 50 | 100 |
| 该项目运营期对您的生活和工作是否有不利影响？ | 很大 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 0 | 0 |
|  | 无 | 50 | 100 |
| 项目运营期对您影响较大的是什么？ | 废水 | 1 | 2 |
|  | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 废气 | 4 | 8 |
|  | 无 | 45 | 90 |
| 您对该项目环保执行情况是否满意？ | 满意 | 49 | 98 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 基本满意 | 1 | 2 |
| 您对该项目建设总体态度？ | 满意 | 49 | 98 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 基本满意 | 1 | 2 |

由调查结果可知，有52%的被调查公众表示对该项工程的总体态度表示基本满意，48%的被调查公众表示对该项工程的总体态度表示满意。

根据公众意见调查得出以下结论：公众对本期项目建设表示满意，认为该项目对当地经济发展起到了一定的推动作用。工程建设期间没有对周围群众生活和工作产生较大影响。

# 第十一章  验收结论和建议

## 11.1工程基本情况

山东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年在香港联合证券交易所主板挂牌上市。现有总资产80亿元，下设新迈纸业、阳光王子（寿光）特种纸、上海阳光概念包装、盛世热电、山东阳光概念包装、潍坊大环、申易物流等8个子公司，以独特的产品定位和差异化战略目标，确立了在中国纸业细分市场行业的领先地位，成为亚洲白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸及纸管原纸行业生产规模最大、装备能力最强、产品档次最高的生产基地，全球最先进的预印产品基地，进入中国民营企业500强、全国造纸15强。

山东世纪阳光纸业集团有限公司厂区内有3条生产线：10万吨/年牛底白板纸机生产线1条，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线1条，年产20万吨纱管纸生产线1条，该三条生产线项目均通过环评及验收。为提高产能，公司对三条生产线进行改造，主要将原有三条生产线制浆盘磨、纸机的传动电机功率加大改造，原有的真空泵改造为节能透平风机，提高生产车速，将年产8万吨牛底白板纸生产线产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸生产线产能提高至31万吨。

2017年6月，公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成《山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》；2017年6月30日，昌乐县环境保护局以乐环审字【2017】5号《关于山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书的审批意见》对该报告书进行了批复。

## 11.2环保执行情况

本项目改造完成后新增废水排放量是1178.9m3/d。通过对现有污水处理站进行提升改造，提高了处理效率，实现了增产不增污。排放的废水排入市政污水管网，再经山东昌乐实康水业有限公司污水处理站进一步处理达标后排入丹河。排放的废水满足与山东昌乐实康水业有限公司污水处理站的污水处理协议要求。

噪声经减震、衰减、加强绿化等处理后符合国家标准，废气经处理后达标排放；固废合理处置；项目在生产工艺、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了预防、控制、削减环境风险的相关措施。经后果分析可知其主要影响范围能够控制在厂区范围内，且影响较小。

公司设立了环保管理机制，环保规章制度较完善。

## 11.3验收监测结果

### 11.3.1工况

验收监测期间，山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目生产工况稳定，生产负荷为90%-115%满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

### 11.3.2废气

验收监测期间，无组织废气检测项目是H2S、NH3、臭气浓度，检测结果中最大浓度分别为未检出、0.34mg/m3、16，检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。

验收监测期间，1#曝气池进水端恶臭收集排气筒采样口的臭气浓度、H2S、NH3最大排放浓度分别为1303（无量纲）、0.018mg/m3、0.64mg/m3，2#污泥脱水监测排气筒采样口臭气浓度、H2S、NH3最大排放浓度分别为1303（无量纲）、0.019mg/m3、0.47mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒的排放标准限值；技改完成后H2S、NH3排放速率分别为：0.006 kg/h、0.2 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒H2S允许排放速率0.33kg/h、NH3允许排放速率4.9kg/h的标准要求。

### 11.3.3噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声值在52.7～59.3dB(A)之间，夜间噪声值在45.3～48.8dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

### 11.3.4固体废物

技改项目新增危险废物，即废机油，其余固废种类与现有工程相同，本次不新增劳动人员，无新增生活垃圾。一般固废送入新迈固废综合处置项目进行综合处置，污泥（绝干）固废收集池暂存，掺入热电厂；废机油（危废）委托潍坊佛士特环保有限公司处置，签有危废处置协议。

### 11.3.5废水

本项目改造完成后新增废水排放量1178.8m3/d。通过对现有污水处理站进行提升改造，提高了处理效率，实现了增产不增污。排放的废水经厌氧、曝气等一系列处理后，排入市政污水管网，再经山东昌乐实康水业有限公司污水处理站进一步处理达标后排入丹河。排放的废水满足与山东昌乐实康水业有限公司污水处理站的污水处理协议要求。

验收监测期间，污水总排口出口pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、色度最大浓度为7.94、95mg/L、42mg/L、3.91mg/L、59mg/L、59mg/L、0.25 mg/L、6.2 mg/L、3，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A类的标准及合同第二条约定水质标准（CODcr≤100mg/L，BOD≤50mg/L，SS≤100 mg/L，氨氮≤8mg/L）中要求。

## 11.4  公众参与结论

由调查结果可知，有52%的被调查公众表示对该项工程的总体态度表示基本满意，48%的被调查公众表示对该项工程的总体态度表示满意。

根据公众意见调查得出以下结论：公众对本期项目建设表示满意，认为该项目对当地经济发展起到了一定的推动作用。工程建设期间没有对周围群众生活和工作产生较大影响

## 11.5 总量结论

本项目生产用蒸汽由昌乐盛世热电厂提供，无SO2、NOx排放，无需申请总量；项目技改完成后废水排放量是123.8万t/a，项目监测期间COD排放浓度是95mg/L、NH3-N排放浓度是3.91mg/L，COD排放量是117.6t/a、氨氮排放量是4.84t/a；根据昌乐县环保局给本单位下发的排污许可证，要求COD允许排放浓度为100mg/L、氨氮允许排放浓度为8mg/L，COD排放总量是328.5t/a、氨氮排放总量是26.28t/a。本项目改造完成后可满足总量要求。

## 11.6监测计划

根据污染物排放特点，制定监测计划，并保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。该公司未制定详细的监测计划，仅对废水安装了在线监测，本次根据项目污染物情况，制定了监测计划，污染源监测计划内容详见表11-1，环境质量监测计划见表11-2。

表11-1 污染源监测计划内容表

| 环 境 要 素 | 监 测 位 置 | 监 测 项 目 | 监 测 频 次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 集水池恶臭收集排放筒 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 正常生产时，每季度监测1次；非正常情况发生时，随时进行必要的监测。 |  |
|  | 污泥脱水监测排放筒 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 正常生产时，每季度监测1次；非正常情况发生时，随时进行必要的监测。 |  |
|  | 厂界 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 正常生产时，每季度监测1次；非正常情况发生时 |  |
| 废 水 | 厂区总排污口 | pH、SS、COD、氨氮、BOD5 | 安装在线监测，COD、氨氮每日监测，其他污染物每月至少开展一次监测 | 已安装在线监测监测COD、氨氮 |
| 固 废 | 全厂各类固废产生地点 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月1次，自测 |  |
| 噪 声 | 厂界外1m处 | Leq(A) | 每季度监测1次 |  |

表11-2   环境质量监测计划内容表

| 环 境 要 素 | 监 测 位 置 | 监 测 项 目 | 监 测 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 孙富村、龙角村 | H2S、NH3、臭气浓度 | 半年监测一次，每次连续监测2d |
| 地下水 | 本厂区地下监控井 | pH、总硬度、硫酸盐、高锰酸盐指数、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氨氮、总大肠菌落 | 每半年监测1次 |

## 11.7验收结论

山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，主要污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过专家评审，验收合格。

## 11.8  建议

1、公司应进一步完善内部环境管理的组织与责任制，设立负责环保的人员，负责经常性的监督管理工作。

2、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全环保岗位责任制。

3、加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。

4、加大厂区绿化建设，积极达到不同时期国家环保政策要求。

5、公司应完善废气、废水排放口标识，建设规范采样平台。

# 附件

# 附件1：委托书

委   托   书

山东中泽环境检测有限公司：

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，“山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目”已经建成并试运营，需进行竣工环境保护验收，今委托贵单位承担该项目竣工验收监测工作，望尽快开展工作。

山东世纪阳光纸业集团有限公司

二〇一七年十月

# 附件2：营业执照

# 附件3：环评审批意见

# 附件4：危废处理合同

# 附件5：工况证明

# 附件6：土地证

# 附件7：应急备案证明

# 附件8：污水处理协议

# 附件9 沼气异味处理运行记录

# 附件10 固废交割单

# 附件11 生产过程中固体废物利用及处置情况

# 附件12 进口固体废物加工利用经营情况记录簿

# 附件13 危险废物入库记录

# 附件14 检测报告

# 附件15 排污许可证

# 附件16 监测期间企业在线监测进水水质指标

# 附图1：项目车间平面布置图

# 附图2：污水平面布置图

# 附图3：应急管线图

## 竣工环境保护三同时表	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 山东世纪阳光纸业集团有限公司                填表人(签字):                                                  项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 生产线提高产能技改项目 | 建设地点 | 山东省潍坊市昌乐县经济开发区寿阳山路607号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C221纸浆制造 | 建设性质 | 技改 |
|  | 设计生产能力 | 白板纸：12万t/a 轻涂牛卡白板纸：22万t/a 纱管纸：31万t/a | 建设项目开工日期 | 2017.7.1 | 实际生产能力 | 白板纸：12万t/a 轻涂牛卡白板纸：22万t/a 纱管纸：31万t/a | 投入试运行日期 | 2017.12.1 |
|  | 投资总概算(万元) | 9048 | 环保投资总概算(万元) | 1700 | 所占比例（%） | 18.8 |
|  | 环评审批部门 | 昌乐县环境保护局 | 批准文号 | 乐环审字【2017】5号 | 批准时间 | 1.50 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施监测单位 | 山东中泽环境检测有限公司 |
|  | 实际总投资(万元) | 9048 | 实际环保投资 (万元) | 1700 | 所占比例 （%） | 18.8 |
|  | 废水治理(万元) | 1100 | 废气治理 (万元) | 350 | 噪声治理 (万元) | 100 | 固废治理 (万元) | 100 | 绿化及生态 (万元) | 30 | 其它 (万元) | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 （t/d） |  | 新增废气处理设施能力（m3/h） |  | 年平均工作时（h/a） | 8160 |
| 建设单位 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 邮政编码 |  | 联系电话 | 15963619663 | 环评单位 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新代老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 89.8 |  |  | 123.8 |  |  |  |  |  |  |  | +34 |
|  | 化学需氧量 |  | 95 | 100 |  |  | 117.6 |  |  |  |  |  | +32.3 |
|  | 氨氮 |  | 3.91 | 8 |  |  | 4.84 |  |  |  |  |  | +1.33 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产固废 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 项目有关的其他污染物 | 生活垃圾 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 危废 | 0 |  |  | 0.0003 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |

# Text boxes

验收项目

验收项目

验收项目

上风向

下风向1

下风向2

下风向3

N

项目区

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万t/a；废气排放量——万标m3/a；工业固体废物排放量——万t/a；水污染物排放浓度——mg/L；大气污染物排放浓度——mg/m3；水污染物排放量——t/a；大气污染物排放量——t/a。